Modifs PCB proposées été 2023 :

RT606 vers uC
- placer un pont diviseur 5/3.3 sur CD au niveau du filtre passe bas
- liaison vers TxCmde et RxCmde douteuse car entrée 5V (VIH = 2.5V) donc préférer pile 3V directe ou bien diode à MOS ?

Configuration du PCB

Antenne  Central Unit
µC

IR to clim

2 x 1,5V

Boost

VDD

Beep from clim
Température ambiante

Sound Amp

LDO
3.3V

RT606

5V
3V3

5V

Xbee

3V3

Amp + LED

3V3
Temp Sensor I2C

Bug cube IDE sur Breakpoint : le pgm s'arrête sur un ancien BkP ! Impossible de l'enlever. Solution : Basculer en St link OCD, virer BKP, repaser en normal.

Conception et réalisation
du Remote Device

ATTENTION : si pile à 2,9V ça peut ne pas marcher ! Faire un test alim !! Voir le niveau BOR aussi, pb voh VIH RT606

# Présentation du remote device
## Contexte
Les Remote Devices sont autonomes en énergie (2 piles de 1,5V). Ils communiquent en HF. Deux options sont retenues FSK half duplex 433 MHz (RT606) ou Xbee. Les deux solutions seront implémentables sur les PCB, le choix se fait à l'assemblage.

Enedis Grid

Remote Device 1
Clim salon

Central Unit

Remote Device 2
Tableau électrique
Inverter
6kVA

Clim salle à manger
Température extérieure

Remote Device 5

Power
Meter

Remote Device 4

Remote Device 3

Clim entrée

VE
Home
Garage
Sous-sol
Clim desserte

RDC
Extérieur

## Architecture des remote Devices

Antenne  Central Unit
µC

IR Emission

IR to clim

2 x 1,5V

Boost

Temp Sensor I2C

Vbat

Beep from clim
Température ambiante

Sound Amp

Le remote device est générique afin de minimiser les coûts de fabrication PCB. Il pourra accomplir deux actions distinctes :

- pilotage de climatiseur : il peut relayer une consigne de température vers une unité de climatisation via un émetteur IR. Un détecteur sonore permettra de valider la prise en compte de la commande par le climatiseur.
  Le bloc de mesure de température pourra être implémenté si on veut pouvoir transmettre une température ambiante indoor
- Mesure de température : Outdoor, le système renvoie la température. Ici, la partie IR et amplificateur son n'est pas implémentée.
## Schéma électronique

# Validation de la carte par logiciel
→ branche Dev_Drivers_L041
Avant de rentrer dans le codage contextualisé au sein du système, on va ici développer les éléments de plus bas niveau pour s'assurer que le hardware est OK. L'ensemble se fera en programmation registre ou LL.
Pour l'instant, on ne structure pas vraiment le code.

Par contre, on part du code LL qui valide le mode sleep en stanby mode.

## UART + RT606 + BOOST 5V
### Emission
Entièrement testé en émission avec une émission d'une chaîne de caractère, utilisation lib LL exclusivement. Réception sur Nucléo 103 carte telecom 4IS.
Code ci contre :
NB : pour le Boost, la ligne 5V n'est pas propre à vide, mais clean en charge (RT606 on). Ci-dessous la forme 5V à vide.

Fréquence : 2,37kHz,
Amplitude pp : environ 200mVpp

### Réception
Code de réception sous IT à 9600 Bds, validé avec XCTU et le module communicant pour PC.

NB : CubeMx commet une erreur lors de la génération du code de configuration UART : il met Rx (PA3) en sortie et non en entrée. C'est réparé, voir le code (commit 62a0048).

Ci-contre l'initialisation.

Ci-dessous l'init particulière du GPIOA (Rx) en alternate sur ce contrôleur !

### Point IO UART + BoostEnable

Finalement sont validées : Rx (DataOut), Tx (DataIn), TxCmde, RxCmde, Carrier Detect (par oscilloscope sur la pin).

Récapitulatif des 5IO concernées

Nom pin	IO	Configuration	Periph associé	Type
DataIn (Tx)	PA2	Alt Output push pull	UART 2	TC: µC 3.3V → RT606 5V
DataOut (Rx)	PA3	Alternate input	UART 2	FT: µC 5V ← RT606 5V
Carrier detect	PC15	Floating input	Aucun	TC: µC 3.3V ← RT606 5V / (OK grâce à R10 = 100k!)
Boost_En	PC14	Output push pull (peut accepter OD)	Aucun	TC: µC 3.3V → MOS 3V3
RxCmde	PA4	Output push pull	Aucun	TC: µC 3.3V → RT606 5V
TxCmde	PA0	Output push pull	Aucnu	TC: µC 3.3V → RT606 5V

NB : les niveaux d'entrée sur le RT606 sont VILmax = 0,7V et VIHmin =2,5V.
Les niveaux de sortie du µC sont VOLmax = 0,4V et VOHmin=VDD-0,4 (2,6 V si pile de 3V!)

### conclusion
ATTENTION : si pile à 2,9V ça peut ne pas marcher ! Les lignes risquées sont Tx, RxCmde, TxCmde

## I2C - Capteur de température
### Validation capteur ADT7410 en 3.3V et 5V / lib HAL
Voir la branche DevSoft. Tag Temperature OK.
Ajouter le code nécessaire pour activer le Boost.
Le test ici est fait rapidement avec du HAL.
Le driver LL est à valider.

Le système I2C est validé en :
- 3.3V: le capteur est alimenté en 3V3, pull up externe 3.3V
- 5V : le capteur est alimenté en 5V, pull up externe 5V
### Point IO I2C
Nom pin	IO	Configuration	Periph associé	Type
SCL	PA9	Alt Output OD / 10k externe, 45k interne	I2C1	FTf : µC 3V → ADT (3V) / ou µC 3,0V → ADT (5V), environ 4,5V haut
SDA	PA10	Alt Output OD / 10k externe, 45k interne	I2C1	FTf : µC 3V → ADT (3V) / ou µC 3,0V → ADT (5V), environ 4,5V haut

→ en 5V, pull up interne à 3V et pull up externe à 5V, au final, l'état haut est supérieur à 0,7VDD (état haut ADT7410)
### Conclusion
OK en 5V ou 3.3V.
Valider l'ensemble en LL.
## PushButton
Fait . Interruption externe (voie 5).

### Point IO

Nom pin	IO	Configuration	Periph associé	Type
User_BP	PA5	EXT, Open Drain with pull up.	EXTI	TC: µC 3.3V ← BP with pull up or not ! Ne pas la brancher c'est plus safe. Mais la prévoir...

### Conclusion
OK
## ADC
Sampling par TIM22 (General purpose à 2 channel). Clocké à 24MHz, Fe = 64kHz soit Autorel = 375-1.
L'ADC fonctionne bien (la DMA sera à revoir).

### Point IO
Nom pin	IO	Configuration	Periph associé	Type
Microphone	PA6	Analog input	ADC in6	FT: µC 5V ← 5V sans pb.

### Conclusion
Le boost 5V génère 20mV de bruit partout à environ 100kHz voire 30kHz. Cela rend le signal audio très compliqué à obtenir. Même en filtrant le 5V, je doute de la qualité du résultat. Il va falloir soigner le boost.
→ réglé expérimentalement en filtrant l'entrée microphone (ligne 5V, avec R=2,2k et C = 10µF). Le signal est très exploitable (peut être faudra t-il même diminuer le gain), même en présence d'émission HF RT606.
## CmdeClim (Service)

Sortie µC testée et sortie suiveur. Suggestion : faire un amplificateur pour sortir 5V sur la LED.
Testé avec le sample de l'ADC (sur IT ADC, pulse LED).
### Point IO
Nom pin	IO	Configuration	Periph associé	Type
CmdeLED_IR	PA1	Output Push pull	aucun	FT (compatible 5V).

### Conclusion
 OK
# Revision hardware

## Vérification des alimentations

Circuit	Ref	Vmin	Vmax
Boost	XC9140	2,3V (input)	5,5V (input)
Température sensor	ADT7410	2,7V	5,5V
Module FSK	RT606	4,5V	5,5V
Module Xbee	Xbee	2,8V	3,4V
µC	STM32L041	1,8V	3,6V
AOP	MCP6281	2,2V	5,5V

## Vérification des VIH / VOH

Circuit	Ref	VIHmax	VOHmin
Boost	XC9140	_	_
Température sensor	ADT7410
Module FSK	RT606	2,5V (Txcmde) / compatible CMOS data in (3,5V)	compatible CMOS (0,05V/4,95V)
Module Xbee	Xbee
µC	STM32L041
AOP	MCP6281

## Tests des baisses d'alimentation du système actuel

### Test µC
Protocole : on part de 3V et on diminue par pas de 0.1V. On mesure la pin nRST, elle passe brutalement à 0V lors d'un POR. Cela se produit à 1.4V. Il faut remonter à 1.8V pour revenir à l'état normal.

### Test µC + Boost + RT606
Même protocole. On observe ici l'écran de réception des trames série émise en boucle par le RT606. Dès que la réception se fige, on relève la tension d'alimentation. Elle vaut 2.3V.
→ cela signifie que la transmission des niveaux logiques se passe bien. Rappelons que le RT606 exige (recommande) une tension de 2.5V pour être interprété comme un niveau logique haut.
→ c'est en fait l' UVLO du boost qui met le boost en défaut (perte du 5V). Cette tension est de 2.3V.

### Test de l'AOP MCP6281
Même protocole. On observe la sortie de l'amplificateur (signal audio). Lorsqu'on le perd, on relève la tension. Celle ci vaut 2V.

## Nouvelles alimentations : diode = BAT43W ( IRev <100nA)

Antenne  Central Unit
µC

IR to clim

2 x 1,5V

Boost

VDD

Beep from clim
Température ambiante

Sound Amp

LDO
3.3V

RT606

5V
3V3

5V

Xbee

3V3

Amp + LED

3V3

Temp Sensor I2C

### Commentaires
→ l'ajout du LDO de 3V3 permet de :
- garantir les niveaux de compatibilité des niveaux Tx, RxCmde et TxCmde avec le RT606. On aura 3,3V-0,4V = 2,9V garanti même si la pile tombe à 2,3V.
- Piloter le Xbee si jamais on doit passer sur cet émetteur.

→ les deux diodes permettent au µc de recevoir la plus forte des deux alimentations (pile ou LDO). Ainsi, lorsque le Boost est désactivé, le µC reçoit son alimentation de standby (backup domain).

→ les amplificateurs opérationnels sont alimentés en 3,3V, ils fonctionnent parfaitement avec ce niveau de tension.
### Versatilité
→ Les modules RT606 et Xbee sont soudés, soit l'un, soit l'autre, jamais les deux à la fois.
→ Le capteur de température peut être alimenté par la pile (VDD du µC), soit par le 3,3V. Dans le premier cas, le capteur de température doit être géré en low power tout comme le µC. Le choix se fait par soudage bridge. Le capteur de température sur pile permet d'avoir un fonctionnement différent, par exemple en extérieur pour un contrôle de température (éviter le gel des cultures).
### Module en absence de commande Boost

µC

2 x 1,5V

VDD
Température ambiante

Temp Sensor I2C

Régulateur :
511-LD2981CU33 x 8

Diode :
833-BAT43W-TP x 16

PMOS low VSG
771-PMV160UP215

Mieux
241-PJA3411_R1_00001

REVOIR :
- virer le système de diode
-pull up Résistances RT606
-ajouter R sur la ligne Dout
-Alimenter AOP avec Vbatt
- mettre x1,6 sur l'ampli LED

# Révision Hardware v2
Voir C:\Users\trocache\Documents\Thierry\2013_2016\Projets_perso\2022_AutoConsoPerso\PVLoadsManagementSyst\RemoteDevice_040722

Référence du git : branche Dev_PCB, Tag Jose_V2.

## Généralité test :
Essais avec l'alimentation ELC C (200mA) = catastrophe !!! 4 h perdues.

Pompage à la mise en route :
- uC enclenche le boost
- appel de courant → uC en BOR, oscillations dangereuses sur la ligne 3V.
- Charge de la capa de reset → démarrage
- uC enclenche le boost etc....

Solution : utilisation ELC alim A, 1A.

## Analyse alimentations
→ le système des diodes est abandonné (peut être à tord). Donc favorable à laisser le PCB tel quel avec possibilité de souder les diodes ou non. Actuellement, la diode sur le 3,3V est enlevée, celle sur le 3V est remplacée par une résistance de 0. Vdd et 3V sont reliées

### Boost
On peut descendre très bas, typiquement 2V. Par contre, si on coupe et remet en marche le boost, il ne repart pas. La tension minimale de redémarrage est de 2,6V

Les piles doivent tenir 1,3V, en dessous ça ne marche plus.
→ si les alcalines ne tiennent pas la route, opter pour deux piles lithium.

### Mesure des consommations de la carte sous 3V
Mesures au métrix de table mtx3250
Conditions programmation	I Alim / mesuré	I OutBoost / calculé (*)	Ptest 5V / mesuré	Ptest 3V3 / mesuré	Ptest 3V0 / mesuré	Ptest Vbatt / mesuré
Boost Disable (µC seul, while(1) )	4,26mA	2,3mA	0	0	2,95V	0
Boost Disable (µC + ADT7410 mode normal)	4,26mA	2,3mA	0	0	2,95V	0
Boost Enable, LED off, RT606 off TxCmde=RxCmde=0	10,9 mA	5,94mA	5,03V	3,29V	2,93V	2,93V
Boost Enable, LED off Transmitt : TxCmde=1	48,56mA	26,2mA
Boost Enable, LED off Receive: RxCmde=1	38,9mA	21mA
Boost Enable, LED on, RT606 off TxCmde=RxCmde=0	26,83mA	14,4mA

(*) En supposant 90% de rendement boost (XC9140, Iout sup 1mA) , POutBoost = n * Ui*Ii
IOutBoost = POutBoost / VoutBoost = > I_OutBoost = {%eta U_i I_i } over V_outBoost = {0,9 cdot 3 cdot I_i } over 5 = 0,54 cdot I_i
Vérifications :
Spec RT606 : Rien !
Analogique :
MCP9281 : 450µA au repos.
Montage microphone :
102µA dans le pont GNDA.
Conso microphone négligeable.

Les parties analogiques consomment 450 + 450 +102 = 1mA.
Repos IRT606 = 5,94 - 1 -4,2 = 750µA (déduit mesure)
Transmission IRT606 = 26,2 - 1 -4,2 = 21mA(déduit mesure )
Transmission IRT606 = 21 - 1 -4,2 = 15,8mA(déduit mesure )

## Estimation de la consommation des divers blocs (derrière boost)
Les blocs
µC	4,2mA ( while (1))
RT606	0,75mA (repos)	Spec : 20mA (Tramission) / Mesure : 21mA	18 mA (Réception)
Microphone AOP	550 µA (repos)
Emission LED	450µA (LED off)

## Capteur de température
Validé I2C HAL.
Tension alimentation	Température mesurée
3V	25,5°C
2,6V	23,5°C

→ il faut alimenter le capteur en 3,3V pour avoir de la précision

## UART

### Test en pull-up pour pouvoir piloter des entrées 5V à partir de 3,3V voire moins.
→ Tx
la tension monte à 3,7V pour un VDD de 3V. Donc la pull-up (10k) ne permet pas de monter à 5V (dû à l'architecture d'entrée du RT606 non spécifiée).
Quand VDD baisse, Tx baisse aussi, mais cela reste TRES raisonnable, le boost dysfonctionne bien avant que le uC peine à fournir VOH.

→ TxCmde et RxCmde
catastrophe ! VOH monte à... 2V ! même pas 3V. Mais fonctionne tout de même.

Test tenue en tension pile (TxCmde et RxCmde en ppull, Tx OD)
- Emission
  Downto 2,1V / 71mA (perte 30mV dans les PMOS en série) !!
  Ptest 5V = 5V propre, VOH TxCmde= 2V , Tx = 3V
- Réception
  Downto 2,1V / 56mA

Conclusion
OD uniquement sur Tx, pour RxCmde et TXCmde on peut rester en push pull.
De bonne augure pour la consommation pile, ADT sur 3,3V. Mais je comprends pas ce qui fait qu'avant, on descendait à 2.6V...

## Proposition modif PCB

Pull up pour communication uC vers RT606 inutile. On rajoute une résistance de 10k volante sur le RT606.

Découplage supplémentaire µC ?

Amplification sur amplificateur LED (seul qui serait vraiment utile !!

# Principe de programmation embarqué

Quelque soit le système embarqué à programmer, on utilisera :
- Cube IDE / Cube Mx
- lib LL (HAL trop gourmand et trop complexe)

La génération de code est là pour aider mais on recompose toute l'architecture proprement.
## Réglage RCC
En mode Run, on utilise HSI = 16MHz (pas de quartz externe). Avec Cube on configure à SYSCLK = 24MHz (le maximum étant 32 MHz).
En mode sleep, on utilise LSI = 37kHz environ.

Tous les périphériques sont cadencés à 24MHz en mode Run.

## Couche drivers

### I2C
Sur le STM32L031, on ne trouve qu'un seul I2C, l'I2C1. La configuration Cube indique la valeur du registre de timing (évitant la lecture en détail de la doc). A 100kHz avec 24MHz d'entrée, Cube donne la valeur : I2C1-> TIMINGR = 0x00505D8D.
Programmation au niveau registre. Lecture de température OK

### USART
La seule disponible est USART2. Selon la configuration Cube, l'horloge de l'UART vaut 24MHz
## Les parties électroniques à piloter

### Toutes les E/S
Toutes les IO sont configurées depuis Cube. A lancer avant tout autre configuration de drivers personneles.

Nom des modules
RmDv_IO.c / .h
Fonctions associées
RmDv_IO_Init(void);
Remarques
La sortie Boost En est en open drain et sera avant tout positionnée à 1 pour neutraliser le boost à l'initialisation.

### Le boost
Le module opère simplement la validation du boost ou son invalidation.

Nom des modules
RmDv_Boost.h
Fonctions associées
RmDv_Boost_On (macro) , RmDv_Boost_Off (macro)
Remarques
Aucune

### Le module de température ADT7410
Le module gère la récupération de la température cad le circuit ADT7410.

Nom des modules
RmDv_ADT7410.c / .h
Fonctions associées
RmDv_ADT7410_Init(void);
int RmDv_ADT7410_GetTemperature(void);
Remarques
La fonction de configuration gère l'initialisation de l'I2C1.
La fonction de lecture renvoie un format fractionnaire 9.7.

### Module IR
Le module est à reprendre par rapport à ce qui a été déjà fait

Nom des modules
RmDv_TelecoIR.c / .h
Fonctions associées
RmDv_TelecoIR_Init(void);
RmDv_TelecoIR_Test(void) // fct de test qui fait cligonter la LED à 1Hz Rapport cy 10%
Remarques
Tout à reprendre. IT.

### Module Microphone
Le module est à reprendre par rapport à ce qui a été déjà fait
Nom des modules
RmDv_Microphone.c / .h
Fonctions associées
RmDv_Microphone_Init(void);

Remarques
Tout à reprendre. Test à faire uniquement au scope.. IT.

### Module RT606 FSK
Le module est à reprendre par rapport à ce qui a été déjà fait
Nom des modules
RmDv_RT606FSK.c / .h
Fonctions associées
RmDv_RT606FSK_Init(void);
Remarques
Configure l'UART. . IT.

### Les interruptions
→ RT606 / Xbee = UART
→ Temp sensor ?

Les interruptions seront en dur dans chaque module.

Liste des interruptions
- Temp sensor (peut être, EXT I)
- UART (Xbee ou RT606)
- ADC (DMA)
- LED IR (Timer de séquencement).
- BP (EXTI )
## Logiciel validation PCB Remote device
### Le boost
_
### Le module de température ADT7410
Déjà testé... HALModule IR
### Module Microphone
Pas de test, analog
### Module RT606 FSK
Emission de base / réception de base
### Les interruptions

# La suite.... gestion projet ….

## Point so far....
Git sur /RemoteDevice_040722
Attention le Workspace n'est pas 12,0, c'est /PVLoadsMgtSysWorkSpace
- Le hard à jour avec une avancée de trop au routage. Revenir au tag et suivre les conseils 4.6.
- Le soft à jour aussi Branch Dev_Logiciel.
  Là le code est propre, pas fonctionnel mais propre, avec compil séparée tout beau comme présenté en 5.

## To do
- Hardware
    - Mesure : tester Xbee (qd tout le reste sera OK !)
    - KiCad: procéder aux améliorations (4.6)
Software
A un moment, il faudra architecturer un peu mieux le code.
Pour avancer, reprendre les validation précédente, en particulier :
    - reprendre l'I2C est le passer en LL
    - reprendre la partie RT606 en deux partie, l'une basse couche UART, puis moyenne avec empaquetage des data ### puis haute pour vraiment tout gérer (à la fin...)
    - reprendre la gestion LED IR avec le code à émettre sur les clim. Penser une séparation en couche là encore.
    - Faire un test Xbee
    - Faire la partie analogique à la fin.