Conception et réalisation
du Remote Device

# Présentation du remote device
## Contexte
Les Remote Devices sont autonomes en énergie (2 piles de 1,5V). Ils communiquent en HF. Deux options sont retenues FSK half duplex 433 MHz (RT606) ou Xbee. Les deux solutions seront implémentables sur les PCB, le choix se fait à l'assemblage. Le logiciel ne concerne ici que la version FSK.

Enedis Grid

Remote Device 1
Clim salon

Central Unit

Remote Device 2
Tableau électrique
Inverter
6kVA

Clim salle à manger
Température extérieure

Remote Device 5

Power
Meter

Remote Device 4

Remote Device 3

Clim entrée

VE
Home
Garage
Sous-sol
Clim desserte

RDC
Extérieur

## Architecture des remote Devices

Antenne  Central Unit
µC

IR to clim

2 x 1,5V

Boost

VDD

Beep from clim
Température ambiante

Sound Amp

LDO
3.3V

RT606

5V
3V3

5V

Xbee

3V3

Amp + LED

3V3
Temp Sensor I2C

Le remote device est générique afin de minimiser les coûts de fabrication PCB. Il pourra accomplir les fonctions suivantes

pilotage de climatiseur : il peut se substituer à une télécommande mitsubishi. Un certain nombre de codes ont été hackés et sont implémentées,

- Mesure de température : le Remote Device peut faire une mesure très précise de la température (ADT4710). Peut être installé indoor ou outdoor.
- Communication HF FSK avec protocole « Xbee like », portée garantie en indoor : bureau étage ↔ garage (compteur électrique).
- Ecoute sonore : détection de beep de la climatisation possible.
## Schéma électronique (provisoire)

# Diagramme de classes
## Diagramme de classe de l'aspect comminication

## Diagramme de classes de la télécommande climatisation

## Diagramme de classes de l'ensemble du Remote Device

Manque les le module erreur